# ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ. КАРТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГОСТ Р 522932004 (УТВ. ПРИКАЗОМ РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 29.12.2004 N 137-СТ)

Утвержден

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 29 декабря 2004 г. N 137-ст

Дата введения -

1 июля 2005 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ. СИСТЕМА

ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ

КАРТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

GEOINFORMATIC MAPPING. SYSTEM OF ELECTRONIC MAPS.

ELECTRONIC TOPOGRAPHIC MAPS.

GENERAL REQUIREMENTS

ГОСТ Р 52293-2004

Предисловие

Задачи,  основные  принципы  и  правила  проведения  работ   по

государственной  стандартизации в Российской Федерации  установлены

ГОСТ  Р  1.0-92 "Государственная система стандартизации  Российской

Федерации.  Основные  положения" и ГОСТ Р  1.2-92  "Государственная

система  стандартизации  Российской Федерации.  Порядок  разработки

государственных стандартов".

Сведения о стандарте

1.  Разработан Институтом телекоммуникаций Академии  инженерных

наук  Российской Федерации (ИТ АИН РФ), 29 Научно-исследовательским

институтом  Министерства обороны Российской Федерации  (29  НИИ  МО

РФ).

2.   Внесен  Техническим  комитетом  по  стандартизации  ТК  22

"Информационные технологии", Подкомитетом по стандартизации  ПК  51

"Геоинформационные технологии".

3.   Утвержден   и  введен  в  действие  Приказом  Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 29  декабря

2004 г. N 137-ст.

4. Введен впервые.

Информация  об изменениях к настоящему стандарту публикуется  в

указателе   "Национальные  стандарты",  а  текст  изменений   -   в

информационных  указателях  "Национальные  стандарты".   В   случае

пересмотра   или   отмены   настоящего  стандарта   соответствующая

информация   будет   опубликована   в   информационном    указателе

"Национальные стандарты".

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к математической  и

геодезической  основам, составу, содержанию, созданию (обновлению),

представлению,  оформлению, отображению  и  применению  электронных

топографических карт.

Требования  настоящего стандарта предназначены для  учреждений,

организаций  и  предприятий  независимо  от  форм  собственности  и

подчинения,  которые занимаются сбором, систематизацией,  анализом,

обработкой   и  передачей  пространственных  данных,  созданием   и

применением  электронных топографических карт, организацией  баз  и

банков  пространственных  данных,  прежде  всего,  для  обеспечения

обороноспособности страны.

2. Нормативные ссылки

В   настоящем  стандарте  использованы  нормативные  ссылки  на

следующие стандарты:

ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения

ГОСТ    Р    50828-95.   Геоинформационное   картографирование.

Пространственные  данные,  цифровые  и  электронные  карты.   Общие

требования

ГОСТ    Р    51353-99.   Геоинформационное   картографирование.

Метаданные электронных карт. Состав и содержание

ГОСТ   Р   52055-2003.   Геоинформационное   картографирование.

Пространственные модели местности. Общие требования.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно

проверить  действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные

стандарты",  составленному по состоянию на 1 января текущего  года,

и  по  соответствующим информационным указателям, опубликованным  в

текущем  году.  Если ссылочный документ заменен (изменен),  то  при

пользовании    настоящим   стандартом   следует   руководствоваться

замененным   (измененным)  документом.  Если   ссылочный   документ

отменен  без замены, то положение, в котором дана ссылка  на  него,

применяют в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50828, ГОСТ Р

51353,  ГОСТ  Р  52055  и ГОСТ 28441, а также следующие  термины  с

соответствующими определениями:

3.1. Электронная топографическая карта: электронная (векторная или растровая) карта, изготовленная в принятых для общегосударственных топографических карт математической и геодезической основах, содержании, графическом и цветовом оформлении.

3.2.  Формат  записи электронной карты: структура  расположения

данных в файлах, описание вида данных и точность их представления.

4. Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

НЛ - номенклатурные листы;

СКО - средняя квадратическая ошибка;

ЭК - электронная карта;

ЭТК - электронная топографическая карта.

5. Требования к электронным топографическим картам

5.1. Общие положения.

5.1.1. ЭТК являются общегосударственными картами и создаются  в

масштабах   1:25000,  1:50000,  1:100000,  1:200000,   1:500000   и

1:1000000.

ЭТК  создают  в  соответствии с ГОСТ Р 50828 и  ГОСТ  Р  51353,

техническими    условиями   на   ЭК   и   принятым   информационным

картографическим обеспечением.

5.1.2. К ЭТК предъявляют следующие основные требования:

-  единая, установленная для всего масштабного ряда ЭТК система

координат   и  высот,  единая  проекция,  унифицированная   система

условных знаков;

-  достоверное  отображение состояния  местности,  ее  типичные

черты   и   характерные  особенности  с  соответствующей   масштабу

точностью и полнотой;

-  наглядность и удобочитаемость, возможность быстро  оценивать

местность  и  ориентироваться на ней, для ЭТК масштаба 1:1000000  -

возможность  быстро  оценивать основные географические  особенности

местности и четко выделять ориентиры, необходимые для авиации;

-  возможность определения с соответствующей масштабу точностью

прямоугольных  и географических координат, абсолютных  высот  точек

местности  и  превышений  одних точек над другими,  качественных  и

количественных характеристик объектов, а также производства  других

картометрических  работ, для ЭТК масштаба 1:1000000  -  возможность

определения географических и прямоугольных координат, абсолютных  и

относительных высот точек местности;

-  согласованность  содержания между собой (для  ЭТК  масштабов

1:200000  и  1:500000  -  еще  и с ЭТК  ближайших  масштабов)  и  с

морскими    навигационными    картами   (наличие,    классификация,

характеристика  элементов  и  объектов,  отметки  глубин,   подписи

наименований), причем смежные НЛ ЭТК каждого масштаба  должны  быть

сведены по всем элементам их содержания;

-  нагрузка,  графическое и цветовое оформление, обеспечивающие

нанесение на ЭТК дополнительной информации.

5.2. Назначение ЭТК.

5.2.1. ЭТК предназначены для использования в органах управления

и  автоматизированных  системах обработки информации  и  управления

различного назначения.

В   народно-хозяйственном  комплексе  ЭТК   предназначены   для

планирования  и организации эффективного использования материальных

и   природных   ресурсов  страны,  анализа  социальных   процессов,

создания    и    ведения   кадастров,   мониторинга   экологической

обстановки, принятия решений в чрезвычайных ситуациях.

ЭТК  должны обеспечивать решение информационно-расчетных  задач

(в  том  числе картометрических), задач отображения и моделирования

местности и специальной информации.

5.2.2. Назначение ЭТК масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000: детальное изучение и оценка местности, ориентирование на ней и целеуказания; планирование и ведение боевых действий войск в тактическом звене; производство измерений и расчетов при разработке и проведении различных мероприятий народно-хозяйственного и оборонного значения; планирование и проектирование инженерных сооружений; организация и проведение научно-исследовательских работ.

5.2.3. Назначение ЭТК масштабов 1:200000 и 1:500000: изучение и оценка местности; планирование и ведение боевых действий войск в оперативно-тактическом звене; предварительные расчеты при проектировании крупных сооружений экономического и оборонного значения; обеспечение  и осуществление полетов военной и гражданской авиации.

Кроме  того,  ЭТК  масштаба 1:200000  используют  для  изучения

проходимости, защитных и маскировочных свойств местности,  дорожной

сети  и  производства расчетов при организации и совершении маршей,

перегруппировок войск.

5.2.4. Назначение ЭТК масштаба 1:1000000:

-  общая  оценка местности и изучение природных условий крупных

географических районов;

- планирование операций;

-    планирование    развития   территориально-производственных

комплексов,   освоения   природных   ресурсов,   создания   крупных

сооружений федерального и регионального значения.

Наряду   с   электронными  авиационными  картами  ЭТК  масштаба

1:1000000 используют в качестве полетной карты в авиации.

5.3. Математическая основа ЭТК.

5.3.1.   Математическая   основа  ЭТК  должна   соответствовать

математической  основе топографических карт отечественного  издания

соответствующих масштабов.

ЭТК  следует  формировать и хранить в рамках НЛ топографических

карт.

ЭТК  масштабов  1:25000  -  1:1000000 создают  в  равноугольной

поперечно-цилиндрической проекции Гаусса - Крюгера,  вычисляемой  в

зонах  6-  по  параметрам  эллипсоида Красовского  в  установленных

системах  координат  и высот. Счет долгот ведется  от  Гринвичского

меридиана в градусной мере.

5.3.2.   Начало   плоских  прямоугольных   координат   проекции

совпадает  с  пересечением  изображений осевого  меридиана  зоны  и

экватора.   Положительное   направление   оси   X   -   на   север,

положительное  направление  оси Y -  на  восток.  Ординату  осевого

меридиана каждой зоны принимают равной 500000 м.

Сторонами НЛ ЭТК являются изображения меридианов и параллелей.

5.4. Геодезическая основа ЭТК.

5.4.1.  ЭТК  масштабов  1:25000, 1:50000,  1:100000,  1:200000,

1:500000  и  1:1000000  должны быть в единой установленной  системе

координат и системе высот.

Геодезическая  основа ЭТК должна соответствовать  геодезической

основе  топографических карт отечественного издания соответствующих

масштабов.

5.4.2.   Геодезической   основой  ЭТК,   входящих   в   Систему

электронных карт, являются:

-  в  плановом отношении - пункты государственной геодезической

сети  и  геодезических  сетей сгущения,  точки  плановой  съемочной

сети,  прямоугольные координаты которых вычислены  в  установленной

проекции и системе координат;

-  в  высотном  отношении  - пункты государственной  нивелирной

сети,  пункты  государственной геодезической сети  и  геодезических

сетей  сгущения,  высоты  которых  определены  геометрическим   или

тригонометрическим   нивелированием,   а   также   точки   высотной

съемочной  сети,  высоты которых приведены  к  принятому  исходному

уровню.

5.5. Состав и содержание ЭТК.

5.5.1.   Содержание   ЭТК  должно  соответствовать   содержанию

топографических   карт   отечественного   издания   соответствующих

масштабов.

В общем случае ЭТК включают в себя следующие элементы:

- математическую и геодезическую (плановую и высотную) основы;

- рельеф суши;

- гидрографию и гидротехнические сооружения;

- населенные пункты;

-  промышленные,  сельскохозяйственные  и  социально-культурные

объекты;

- дорожную сеть и дорожные сооружения;

- растительный покров и грунты;

- границы, ограждения и отдельные природные явления;

- подписи.

Конкретный состав элементов определяет масштаб ЭТК.

5.5.2. Полнота содержания ЭТК должна обеспечивать моделирование

обстановки,  ее привязку, решение информационных и расчетных  задач

в  соответствии  с  функциональным  назначением  автоматизированных

систем обработки информации, управления и навигации.

5.6. Современность и достоверность ЭТК.

ЭТК   должны   достоверно   отображать  современное   состояние

местности  в  соответствии  с исходными  материалами  и  данными  о

местности, используемыми при их создании и обновлении.

Обновление ЭТК производится с целью приведения их содержания  в

соответствие  с  современным состоянием  местности  и  действующими

руководящими документами.

5.7. Точность ЭТК.

5.7.1.   ЭТК   масштабов  1:25000,  1:50000,  1:100000   должны

отображать  современное состояние местности, ее  типичные  черты  и

характерные особенности с точностью, соответствующей масштабу.

5.7.2.   Точность  ЭТК  масштабов  1:25000,  1:50000,  1:100000

характеризуют средними квадратическими ошибками следующих  основных

показателей:

-   положения   точек  плановой  съемочной  сети   относительно

ближайших пунктов государственной геодезической сети;

-  планового  положения  объектов и четких  контуров  местности

относительно  ближайших  пунктов, точек  плановой  основы  и  линий

прямоугольной (километровой) сетки;

-   положения   точек  высотной  съемочной  сети   относительно

ближайших пунктов геодезической и нивелирной сетей;

-  положения  условных  знаков пунктов  и  точек  геодезической

основы  относительно положения этих пунктов и точек в  соответствии

с координатами, приведенными в каталогах геодезических пунктов;

-   положения   углов   рамок   трапеций,   пересечения   линий

прямоугольной сетки относительно пунктов и точек плановой основы;

-  высот подписных точек относительно ближайших пунктов и точек

геодезической основы;

-  положения  горизонталей  по  высоте  относительно  ближайших

пунктов и точек высотной основы.

Примечание  - Для карт низкогорных, среднегорных и высокогорных

районов,   горизонтали   которых   отображают   формы   рельефа   и

согласованы   с  отметками  высот  и  высотами,  определенными   на

перегибах  склонов  (вершинах, седловинах и  т.д.),  СКО  положения

горизонталей  по  высоте  относительно ближайших  пунктов  и  точек

высотной основы не оценивают.

5.7.3.  Точность ЭТК масштабов 1:200000, 1:500000  и  1:1000000

характеризуют средними квадратическими ошибками следующих  основных

показателей:

-   положения  условных  знаков  пунктов  геодезической  основы

относительно положения этих пунктов по каталогам;

-   положения   углов   рамок   трапеций,   пересечения   линий

прямоугольной   и   картографической  сеток  относительно   пунктов

геодезической основы;

-   планового   положения   объектов   и   контуров   местности

относительно  ближайших  пунктов плановой  геодезической  основы  и

линий километровой сетки;

-  положения  горизонталей  по  высоте  относительно  ближайших

пунктов и точек высотной основы.

5.8. Сведение и согласованность содержания ЭТК.

НЛ  ЭТК в векторной форме представления должны быть сведены  со

смежными  НЛ по всем сторонам рамок и по всем элементам  содержания

с заданной точностью.

Содержание  НЛ  ЭТК масштабов 1:25000 - 1:1000000  должно  быть

согласовано  с  электронными или обычными топографическими  картами

смежных  масштабов (состоящими на снабжении) и с новейшими морскими

навигационными     картами    ближайших     масштабов     (наличие,

классификация,   характеристики   и   подписи   названий   объектов

гидрографии, подписи отметок глубин).

Кроме  того,  содержание НЛ ЭТК масштаба  1000000  должно  быть

согласовано  с  новейшими  электронными  или  аналоговыми  обзорно-

географическими картами.

С   устаревшими  и  подлежащими  обновлению  электронными   или

аналоговыми картами создаваемые ЭТК не согласовывают.

5.9. Оформление ЭТК.

При оформлении ЭТК необходимо учитывать следующие требования:

-  наглядность и удобочитаемость, возможность быстро  оценивать

местность и ориентироваться на ней;

- использование единой унифицированной системы условных знаков;

-  отображение  с  наибольшей  четкостью  и  наглядностью  всех

элементов   и   объектов   местности   с   их   количественными   и

качественными характеристиками;

-  графическое  и  цветовое оформление, обеспечивающее  хорошую

читаемость нанесенного на них специального содержания.

Оформление  и  наполнение изображения  ЭТК  условными  знаками,

подписями  географических названий и характеристик объектов  должно

обеспечивать  их  надежную читаемость во взаимосвязи  с  окружающей

обстановкой,  при  этом средствами компьютерного  картографического

дизайна  должен быть обеспечен первый план (приоритет)  отображения

обстановки.

5.10. Формы представления ЭТК.

5.10.1. ЭТК создают в векторной и/или растровой формах представления. Векторную форму представления ЭТК используют для отображения местности и обстановки и решения расчетных задач, растровую форму, в основном, для отображения с целью визуального анализа местности и обстановки.

5.10.2. Векторная форма представления ЭТК.

5.10.2.1.  При  векторной форме представления  картографической

информации     форма    и    местоположение    объектов     описаны

последовательностью векторов.

Для   представления  цифровой  картографической  информации   в

векторной  форме используют координатно-кодовое описание  объектов,

позволяющее  осуществлять  ее  анализ  до  уровня  объекта  и   его

характеристик.

5.10.2.2.  Логическая структура векторных ЭТК, в общем  случае,

должна включать в себя следующие основные компоненты:

- паспорт НЛ ЭТК;

- элементы содержания ЭТК;

- объекты ЭТК;

-  справочную текстовую информацию о местности для ЭТК масштаба

1:200000.

Кроме  того,  по  согласованию с заказчиком в  ЭТК  может  быть

включена матрица высот рельефа.

Паспорт   ЭТК  должен  содержать  общие  сведения,  данные   об

элементах   математической   и  геодезической   основ,   точностные

характеристики   ЭТК,   сведения   об   исходных   картографических

материалах и данные технологического характера.

В  паспортные  данные элементов математической и  геодезической

основ ЭТК должны быть включены:

- номенклатура;

- знаменатель масштаба;

- проекция;

- вид эллипсоида;

- геодезические и прямоугольные координаты углов рамки НЛ;

- система координат;

- система высот.

5.10.2.3.  Основной информационно-логической единицей векторной

ЭК  является  объект ЭТК, характеризующий конкретный  объект  карты

(местности) и его признаки. Подпись также является объектом ЭТК.

В  общем  случае полное описание объекта ЭТК должно включать  в

себя:

- идентификационные данные;

- данные об условных знаках;

- метрическую информацию (координатное описание);

- семантическую информацию.

Кроме того, по согласованию с заказчиком в описание объекта ЭТК

могут быть включены пространственно-логические связи.

К идентификационным данным ЭТК относят:

- идентификационный код объекта;

- код характера локализации;

- уникальный идентификатор объекта ЭТК - его имя (номер).

Данные об условных знаках ЭТК включают в себя:

-  код  значимости  (ранг  объекта  или  его  принадлежность  к

определенному уровню нагрузки ЭТК);

- идентификационные данные об условном знаке объекта ЭТК.

Метрическая информация описывает положение объектов в  заданной

системе координат.

Семантическая    информация   объекта   ЭТК    содержит    коды

характеристик и их значения или коды их смысловых значений.

Пространственно-логические  связи   отражают   пространственное

расположение и логику взаимодействия между объектами ЭТК.

5.10.2.4.  Характер локализации объекта определяют его  размеры

на  местности,  масштаб  создаваемой ЭТК и,  в  отдельных  случаях,

правила цифрового описания картографической информации.

В  зависимости от характера локализации объекты векторной ЭТК с

соответствующими     метрическими    описаниями    картографической

информации подразделяют следующим образом:

-  площадные - последовательность координат точек их  замкнутых

контуров;

-    линейные    -    последовательность    координат    точек,

располагающихся,  как  правило, по осевой линии  рисунка  условного

знака,    отображающего   объект   на   исходном   картографическом

материале;

-   условно-линейные  -  координаты  двух  точек,  определяющих

положение  и  ориентацию внемасштабных условных знаков  (координаты

центральной  точки объекта на местности определяются, как  правило,

как среднее из координат двух этих точек);

- точечные - координаты одной точки;

- подписи - координаты одной или нескольких точек, определяющих

положение и ориентацию объектов элемента содержания "Подписи".

К  дополнительному типу локализации для подписей в  виде  дроби

относят   "шаблон",  метрическое  описание  которого   представлено

координатами  одной или нескольких точек, позволяющих  восстановить

положение подписи.

Формат записи векторной ЭТК должен:

-  интерпретировать  логическую  структуру  ЭТК  на  физическом

уровне;

- обеспечивать доступ к любому элементу данных;

-   обеспечивать  внесение  изменений  в  существующие   данные

(добавление, удаление, модификацию информации на всех уровнях);

- быть независимым от конкретного содержания данных;

-   обеспечивать  внесение  новой  информации,  в   том   числе

пользовательских элементов содержания;

- минимизировать избыточность данных;

-   обеспечивать  поддержку  записи  пространственно-логических

связей между объектами ЭТК;

- обеспечивать отображение информации в соответствии с принятой

системой условных знаков и шрифтов.

5.10.3. Растровая форма представления ЭТК.

5.10.3.1.   При   растровой  форме  цифровую   картографическую

информацию   представляют  в  виде  матрицы,   элементами   которой

являются коды цветов точек картографического изображения.

Логическая  структура растровых ЭТК включает в  себя  следующие

компоненты:

- паспорт НЛ ЭТК;

- цифровое картографическое изображение НЛ ЭТК.

5.10.3.2.  Формат  записи  растровой  ЭТК  должен  обеспечивать

доступ  к  паспортным  данным  НЛ ЭТК  и  воспроизведение  цифровой

картографической  информации  на  экранах  отображения  и  в   виде

твердых копий с использованием средств документирования.

Основной   информационно-логической  единицей   растровой   ЭТК

является   пиксель,  отображающий  цвет  (координаты  цветности   и

коэффициент отражения) в каждой точке НЛ ЭТК.

5.11. Исходные материалы для создания (обновления) ЭТК.

В  качестве основных при создании (обновлении) ЭТК должны  быть

использованы  самые  современные, точные  и  полные  по  содержанию

исходные материалы и данные. К ним относят материалы и данные аэро-

и  космических съемок, электронные (цифровые) карты и  планы  более

крупных масштабов, а также следующие картографические материалы:

- топографические карты (планы) масштаба 1:10000;

- планы городов масштабов 1:10000, 1:25000;

- топографические карты масштабов 1:25000 - 1:1000000.

6. Требования к информационному, программному и техническому

картографическому обеспечению

6.1.  ЭТК  создают и обновляют в соответствии с  информационным

картографическим   обеспечением,   которое    включает    в    себя

классификатор   картографической  информации,   правила   цифрового

описания,    обменный   формат   ЭТК,   классификатор    справочно-

технологических параметров и систему условных знаков.

Требования  к  построению и содержанию системы классификации  и

кодирования   картографической  информации,  правил  ее   цифрового

описания,  форматов  обмена  пространственными  данными,  а   также

системы условных знаков ЭТК должны соответствовать ГОСТ Р 50828.

6.2.  ЭТК  формируют  и тиражируют на компакт-дисках  и  других

машинных  носителях  информации  с  использованием  соответствующих

программных и технических средств.

Программные и технические средства должны обеспечивать:

- создание ЭТК;

- обновление ЭТК;

- редактирование ЭТК;

-   визуальный   и   программный   контроль   ЭТК   (созданных,

обновленных, отредактированных);

-  формирование метаданных (требования к составу  и  содержанию

метаданных в соответствии с ГОСТ Р 51353);

- тиражирование ЭТК и метаданных ЭТК;

-   формирование  и  выдачу  ЭТК  и  метаданных   по   запросам

пользователей,  включая отбор объектового состава, сшивку  НЛ  ЭТК,

преобразование   ЭТК  из  обменного  формата  в   заданный   формат

пользователя;

- передачу ЭТК и метаданных ЭТК по каналам передачи данных.

7. Требования к функциональным возможностям

электронных топографических карт

7.1.  ЭТК  должны  предоставлять возможность  решать  следующие

основные задачи:

-  изучение местности, ее особенностей и оперативно-тактических

свойств;

- оценку обстановки и принятие решения;

- постановку задачи и организацию взаимодействия;

-  выполнение  необходимых расчетов при  оценке,  планировании,

моделировании, прогнозировании изменений местности и обстановки.

В автоматизированных системах навигации ЭТК должны обеспечивать

решение задач наземной, воздушной и космической навигации.

7.2.   ЭТК   масштабов   1:25000,  1:50000,   1:100000   должны

обеспечивать  с  соответствующей  масштабу  точностью   возможность

определения  прямоугольных  и геодезических  координат,  абсолютных

высот  точек  местности  и  превышений  одних  точек  над  другими,

качественных  и  количественных  характеристик  объектов,  а  также

возможность производства других картометрических работ.

7.3.  При  отображении обстановки и решении расчетных  задач  в

автоматизированных  системах  обработки  информации,  управления  и

навигации ЭТК позволяют решать следующие задачи:

- отображение обстановки с учетом динамики ее изменения;

- изменение масштаба картографического изображения;

- изменение уровня нагрузки картографического изображения;

-   объединение  в  один  район  картографического  изображения

смежных НЛ ЭТК;

-  доступ  к  информации на различных уровнях (группа  НЛ,  НЛ,

часть НЛ, группа элементов или объектов, объект);

-  вывод  картографического  изображения  (информации)  в  виде

твердых копий с использованием средств документирования.